Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

,,Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza” nr sprawy: ZP.271.1.2019.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę wiat rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza w miejscowościach: Boryszyn, Lubrza, Przełazy, Buczyna, Zagórze, Bucze.

Teren inwestycji stanowią działki:

- Boryszyn - działka nr 132, obręb Boryszyn;

- Lubrza -- działka nr 389/6, obręb Lubrza;

- Przełazy - działka 202/5, obręb Przełazy;

- Buczyna - działka nr 16, obręb Zagaje;

- Zagórze - działka nr 75/21, obręb Zagórze;

- Bucze - działka nr 23, obręb Bucze.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacjach projektowych oraz w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Zaleca się, aby Wykonawca przed upływem terminu na złożenie ofert w ramach wizji lokalnej zapoznał się szczegółowo z ukształtowaniem działek oraz lokalizacja poszczególnych wiat.

Zadanie będzie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

2. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzenia robót przez cały okres realizacji zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji materiałów rozbiórkowych oraz nie nadających się do dalszego wykorzystania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2018 poz. 992 ze zm.) we własnym zakresie oraz na swój koszt.

3. W cenie wykonania zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również: koszty zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, odpowiedniego zabezpieczenia  i oznakowania terenu prowadzenia robót, przestrzegania przepisów BHP, usunięcie  materiałów rozbiórkowych i odpadów powstałych w czasie realizacji zamówienia, wywozu materiałów i urobku z wykopów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, koszty badań, dokumentacji powykonawczej w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, sprawdzeń i inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku gdy w SIWZ lub jakimkolwiek załączniku do niej, w związku z opisem przedmiotu zamówienia, zostanie wskazany znak towarowy, nazwa własna towaru, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach technicznych nie gorszych niż wynikające z dokumentacji postepowania (SIWZ wraz z załącznikami). Wskazane parametry techniczne należy traktować jako parametry minimalne, co oznacza że dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane.

5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót oraz na materiały na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) od dnia odbioru końcowego.

7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł.

8. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z istniejącymi warunkami w zakresie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

9. Zamieszczone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót są jedynie materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty (Przedmiar robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją projektową w opisie przedmiotu zamówienia oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

10. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego wraz z narzutami, który będzie podstawą do określenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia Zamówień Dodatkowych (oferowane ceny jednostkowe). Kosztorys nie będzie podlegał badaniu przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Wspólny słownik zamówień:

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane.

CPV:  45200000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.