Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

,,Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubrzy”,

nr sprawy: ZP.271.5.2019.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubrzy.

Zakres wykonywanych prac w Sali gimnastycznej, korytarza oraz pomieszczeń sanitarno-socjalnych przy sali gimnastycznej:

- Wymiana opraw oświetleniowych – 5 sztuk;

Oprawy rastrowe natynkowe 4x18W

- Wymiana posadzki na sali – 284 m2:

- zerwanie parkietu;

- gruntowanie podłoży drewnianych;

- ułożenie płyty OSB gr. 15 mm pióro wpust;

- wykonanie warstwy wygładzającej  na drewno  gr. 5 mm;

- wykonanie posadzki z wykładziny posiadającej atesty do obiektów sportowych wraz ze zgrzewaniem typu Tarkett omnisport gr 6,5 mm lub innej o równoważnych parametrach;

- malowanie linii boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej;

- Montaż listew przypodłogowych wentylowanych – 73 m.b.;

- Uzupełnienie ubytków w tynkach – ok. 20 m2;

- Malowanie wraz zgruntowaniem sufitów wraz z elementami konstrukcyjnymi sufitów farbami emulsyjnymi 478 m2;

- Malowanie lamperii farbami olejnymi wraz z gruntowaniem – 263 m2;

- Malowanie ścian farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem – 393 m2;

- Lakierowanie drabinek lakierem antypoślizgowym – ok. 54 m2;

- Malowanie obudów grzejników lakierobejcą – ok. 54 m2;

- Malowanie farbą olejną grzejników, obudów lamp, stelarzy tablic do koszykówki oraz innych elementów metalowych – ok. 50 m2;

- Wymiana drzwi dwuskrzydłowych wraz z ościeżnicą i okuciami na typu porta wymiar otworu drzwiowego 3 m2 – 2 sztuki;

- Wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z okuciami i malowaniem ościeżnic – 4 sztuki;

- Wymiana gniazd wtykowych – 8 szt;

- Wymiana wyłączników oświetleniowych – 8 sztuk;

- montaż wentylatorów ściennych lub sufitowych o mocy 100m3/h wraz z podłączeniem do istniejących opraw oświetleniowych przewodami prowadzonymi w korytkach plastikowych – 8 sztuk.

Wysokość sali gimnastycznej wynosi 8 m.

Kolorystyka wykładziny, farb oraz stolarki do uzgodnienia z zamawiającym.

Zaleca się, aby Wykonawca przed upływem terminu na złożenie ofert w ramach wizji lokalnej zapoznał się szczegółowo ze stanem technicznym pasa drogowego oraz szerokością poszczególnych wjazdów i dojść do posesji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzenia robót przez cały okres realizacji zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji materiałów rozbiórkowych nie nadających się do dalszego wykorzystania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2018 poz. 992 ze zm.) we własnym zakresie oraz na swój koszt.

3. W cenie wykonania zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również: koszty zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, odpowiedniego zabezpieczenia  i oznakowania terenu prowadzenia robót, przestrzegania przepisów BHP, usunięcie  materiałów rozbiórkowych i odpadów powstałych w czasie realizacji zamówienia, wywozu materiałów i urobku z wykopów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 8 km, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, koszty badań, dokumentacji powykonawczej, sprawdzeń i inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku gdy w SIWZ lub jakimkolwiek załączniku do niej, w związku z opisem przedmiotu zamówienia, zostanie wskazany znak towarowy, nazwa własna towaru, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach technicznych nie gorszych niż wynikające z dokumentacji postepowania (SIWZ wraz z załącznikami). Wskazane parametry techniczne należy traktować jako parametry minimalne, co oznacza że dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane.

5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót oraz na materiały na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) od dnia odbioru końcowego.

7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł.

8. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z istniejącymi warunkami w zakresie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy

i wykonania zamówienia.

9. Zamieszczony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia oferty (Przedmiar robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją projektową w opisie przedmiotu zamówienia oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

10. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego wraz z narzutami, który będzie podstawą do określenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia Zamówień Dodatkowych (oferowane ceny jednostkowe). Kosztorys nie będzie podlegał badaniu przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

11. Wspólny słownik zamówień:

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane.

CPV:  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.