Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

,,BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 282, OBRĘB 0005 NOWA WIOSKA W GMINIE LUBRZA”, znak sprawy: ZP.271.4.2020.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu rekreacyjnego na terenie działki nr 282 w obrębie 0005 Nowa Wioska na terenie Jeziora Goszcza, gmina Lubrza, powiat świebodziński.

Pomost będzie służył do celów rekreacyjnych dla mieszkańców i turystów.

Teren inwestycji stanowi działka:

- gminna nr ewidencyjny 282, obręb 0005 Nowa Wioska, gmina Lubrza, powiat świebodziński.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

Pomost zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, szkieletowej. Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna modrzewiowego, natomiast pokład z desek kompozytowych.

Konstrukcję szkieletową pomostu stanowią:

- ruszt palowy składający się z 2 rzędów pali drewnianych fi 200mm

- kleszcze 8x16 cm łączące zespoły pali

- belki nośne podłużne 12x12 cm; - pokład z desek kompozytowych gr. 1,5 cm.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, w tym opis elementów konstrukcji zawarte jest w dokumentacji projektowej pn. ,,BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 282, OBRĘB 0005 NOWA WIOSKA W GMINIE LUBRZA” oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ.

Zaleca się, aby Wykonawca przed upływem terminu na złożenie ofert w ramach wizji lokalnej zapoznał się szczegółowo ze stanem technicznym działki objętej inwestycją.

2. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzenia robót przez cały okres realizacji zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji materiałów rozbiórkowych (jeśli wystąpią) nie nadających się do dalszego wykorzystania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2020r. poz. 797 ze zm.) we własnym zakresie oraz na swój koszt.

3. W cenie wykonania zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również: koszty zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, odpowiedniego zabezpieczenia  i oznakowania terenu prowadzenia robót, przestrzegania przepisów BHP, usunięcia  materiałów rozbiórkowych i odpadów powstałych w czasie realizacji zamówienia, wywozu materiałów i urobku z wykopów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, koszty badań, dokumentacji powykonawczej w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, sprawdzeń i inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku gdy w SIWZ lub jakimkolwiek załączniku do niej, w związku z opisem przedmiotu zamówienia, zostanie wskazany znak towarowy, nazwa własna towaru, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach technicznych nie gorszych niż wynikające z dokumentacji postepowania (SIWZ wraz z załącznikami). Wskazane parametry techniczne należy traktować jako parametry minimalne, co oznacza że dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane.

5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót oraz na materiały na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) od dnia odbioru końcowego.

7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.

8. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z istniejącymi warunkami w zakresie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

9. Zamieszczone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót są jedynie materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty (Przedmiar robót stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją projektową w opisie przedmiotu zamówienia oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

10. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego wraz z narzutami, który będzie podstawą do określenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia Zamówień Dodatkowych (oferowane ceny jednostkowe). Kosztorys nie będzie podlegał badaniu przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

11. Wspólny słownik zamówień CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych.

45244000-9 Wodne roboty budowlane.

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej.

12. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15 kwietnia 2021 roku.