Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania w formule „zaprojektuj

i wybuduj” obejmujące realizację następującego zadania: „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków’’

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

I.  w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej (etap projektowania):

a) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i projektu wykonawczego, STWiOR oraz kosztorysu inwestorskiego,

b) opracowanie projektów oraz STWiOR w dla stacji uzdatniania wody, które są w pełni zautomatyzowane wraz z systemem monitoringu trwających procesów na SUW-ach przekazywanych do siedziby zarządcy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych ( Samorządowego Zakładu Budżetowego ),

c) opracowanie  instrukcji  użytkowania  i  obsługi  m.in.  systemu  technologii uzdatniania wody,

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń związanych z prowadzeniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Zamawiający  zwraca  uwagę,  iż w przypadku powierzenia prac podwykonawcom  zgodnie z   art.  7  pkt  27)  ustawy  Pzp  przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. Pod pojęciem części zamówienia publicznego należy rozumieć fragment większej całości, którą w przypadku zamówienia w formule „zaprojektuj i buduj” jest m.in. opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej i technicznej wraz z  uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Jeżeli  Wykonawca  nie  dysponuje  osobami  uprawnionymi  do  opracowania  dokumentacji projektowej,  z którymi  ma  zawartą  umowę  o  pracę,  to  każda  inna  forma  opracowania dokumentacji   projektowej   przez osobę fizyczną  (np.  umowa  o  dzieło)  lub  podmiot prowadzący działalność gospodarczą (np. biuro projektów) - jest umową o podwykonawstwo.

SWZ - „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku dla łącznie 825 mieszkańców wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 503,7 m3  ’’ (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) podkreśla, że kluczowym elementem zakwalifikowania danej umowy jako umowy  o  podwykonawstwo  jest  określenie  czy jej  przedmiotem  jest  realizacja  części zamówienia publicznego (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 marca 2015 roku, sygnatura  akt  KIO  404/15,  KIO  409/15).  Podwykonawca  jest  podmiotem  realizującym samodzielnie  dającą  się  wyodrębnić  część  zamówienia   (zob.   wyrok   Krajowej   Izby Odwoławczej z dnia 23 czerwca 2010 roku, sygnatura akt KIO 1117/10). Podwykonawcą jest podmiot, który na podstawie umowy zawartej z wykonawcą zobowiązuje się wykonać część zobowiązania  udzielonego  uprzednio wykonawcy,  który  to wykonawca sam  nie  jest  zdolny do wykonania zamówienia w całości, m.in. tak zarówno ze względów organizacyjnych jak i (lub)  ekonomicznych  czy  technicznych  (zob.  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  12 stycznia  2017  roku,  sygnatura  akt  KIO  2480/16).  Ponadto  zgodnie  z  wyrokiem  Sądu Najwyższego  z  dnia  21  lutego  2017  roku  (sygnatura  I  UK  123/16)  o  charakterze  umowy o podwykonawstwo  decydują  jej  cechy  przedmiotowe  z  art.  647  i  nast.  KC,  nie  zaś  sam udział w procesie inwestycyjnym. W zależności od tego, jak strony ułożą między sobą treść stosunku  prawnego,  umowa  z podwykonawcą” może  być  kwalifikowana  jako  umowa  o dzieło (rezultatu) lub oświadczenie usług (zlecenia). Spośród  umów  zawieranych  przez wykonawcę z podwykonawcą większość  powinna  być jednak  kwalifikowana  jako  umowy  o  roboty  budowlane,  natomiast  pozostałe  umowy  o podwykonawstwo,  gdy  przedmiot  świadczenia podwykonawcy nie  będzie  odpowiadał cechom obiektu, kwalifikowane winny być jako umowy o dzieło.

II. w części dotyczącej realizacji robót budowlanych (etap wykonawstwa robót):

a)geodezyjne wyniesienie obiektów w terenie,

b) zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy oraz kierowanie budową,

c) realizację robót budowlanych objętych dokumentacją projektową,

d) sporządzenie    geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  przyjętej  do  państwowego (powiatowego) zasobu geodezyjnego, z przedłożeniem pisemnej  informacji o  zgodności usytuowania  obiektów  budowlanych z projektem zagospodarowania  działki podpisanej przez  osobę  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe (Prawo budowlane -art. 57 ust. 1 pkt 5),

e)naprawę niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie realizacji robót w przypadku ich wystąpienia,

III. w zakresie pozostałych prac i czynności związanych z zamówieniem:

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu, lub – jeśli pozwolenie na użytkowanie obiektu nie będzie wymagane – zaświadczenia  o  nie  wniesieniu  przez  właściwy  organ  nadzoru  budowlanego  uwag  do zakończonych robót,

- w zakresie obsługi instalacji i urządzeń przebudowywanego i rozbudowywanego obiektu (układ technologii uzdatniania wody, system monitoringu, itp.) należy wykonać instrukcje użytkowania.

- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r., o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. z 2020, poz. 213, ze zm.), przez osobę osiadającą stosowne uprawnienia zawodowe oraz wpisaną do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,

- montaż na obiekcie tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji (tablice przekaże Zamawiający),

- opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego obiektu oraz opracowania scenariusza pożarowego, jeżeli kategoria obiektów dla Stacji Uzdatniania Wody jest wymagana przepisami prawa,

- Wyposażenie budynku zgodnie z opisem programu funkcjonalno-użytkowego oraz   w  niezbędny  sprzęt  przeciwpożarowy  (np.  skrzynki  na  gaśnice (bezbarwne/z oknem), szafki hydrantowe) i tabliczki oznakowania dróg ewakuacyjnych, oraz inne zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli kategoria obiektów dla Stacji Uzdatniania Wody jest wymagana przepisami prawa.

- Zapewnienie na czas wyłączenia prac istniejących Stacji Uzdatniania Wody podłączenia zastępczego układu technologicznego Uzdatniania Wody celem zachowania ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy obsługiwanych prze Suw-y w m. Staropole oraz Romanówek.

2. W cenie wykonania zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym również: koszty zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, odpowiedniego zabezpieczenia  i oznakowania terenu prowadzenia robót, przestrzegania przepisów BHP, usunięcie  materiałów rozbiórkowych i odpadów powstałych w czasie realizacji zamówienia, wywozu materiałów i urobku z wykopów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, koszty badań, dokumentacji powykonawczej w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, sprawdzeń i inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku gdy w SWZ lub jakimkolwiek załączniku do niej, w związku z opisem przedmiotu zamówienia, zostanie wskazany znak towarowy, nazwa własna towaru, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach technicznych nie gorszych niż wynikające z dokumentacji postepowania (SWZ wraz z załącznikami). Wskazane parametry techniczne należy traktować jako parametry minimalne, co oznacza że dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane.

4. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót oraz na materiały na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) od dnia odbioru końcowego.

7. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z istniejącymi warunkami w zakresie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

Wspólny słownik zamówień:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

71 35 19 10-5 Usługi geologiczne

45 33 10 00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- 1 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

# 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

- Wykonanie dokumentacji budowlanej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami (niezbędnymi do realizacji robót budowlanych) nastąpi w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy;

- Wykonanie robót budowlanych wraz z oddaniem obiektu do użytkowania – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.